## Slide 1: La contribution des carrières à la préservation de la ressource en eau
11/06/2025

## Slide 2
Les carrières: des installations aux fonctionnalités multiples

## Slide 3: Les divers services identifiés
MAÎTRISE DES CRUES
STOCKAGE DE L’EAU
SOUTIEN DES DÉBITS EN PÉRIODE D’ÉTIAGE
RECONNEXION HYDROLOGIQUE
GESTION DE ZONES HUMIDES
RÉINFILTRATION
PROTECTION DES POPULATIONS ET DES INFRASTRUCTURES
VALORISATION DES EAUX D’EXHAURE

## Slide 4: MAÎTRISE DES CRUES
Les sites de carrières jouent un rôle important grâce à leur localisation et à la morphologie de leurs excavations, qui permettent de stocker temporairement un volume d’eau écrêté et de le restituer de façon contrôlée.
Certaines carrières, en cours d’exploitation ou réaménagées, peuvent être équipées de dispositifs spécifiques, tels que des chenaux de vidange, des berges submersibles ou des surverses adaptées.

## Slide 5
Bassin-carrière
des Antiquailles
Crédit photo : Lafarge Granulats
Sur une superficie d’environ 8 hectares et
une profondeur de 60 m, une carrière au nord
de Nîmes est en cours de creusement pour
constituer un réservoir anti-crue de 1,8 Mm3
à l’horizon 2031. Le bassin des Antiquailles
intercepte un bassin versant de 4,5 km2 en
amont de Nîmes, soit un quart du bassin
versant du cadereau d’Alès. Les travaux de
création des ouvrages hydrauliques ont été
réalisés en 2022 (collecteurs, canalisations,
etc.). Après un événement pluvieux, le bassin
sera vidé par pompage à raison de 2500 m3/h.
En 2024, le bassin est d’ores et déjà en
capacité d’accueillir 500 000 m3.

## Slide 6: STOCKAGE DE L’EAU
Les sites de carrières peuvent offrir un soutien local en créant des
bassins de stockage au cours de l’exploitation et après celle-ci, selon le
réaménagement choisi. Ils contribuent à la stratégie de l’eau des territoires
pour, par exemple, l’irrigation des cultures, l’alimentation en eau brute
potabilisable des populations ou répondre aux besoins des industries
avoisinantes.

## Slide 7
Carrière de Kerrous
Crédit photo : NEXSTONE
À la cessation de l’activité d’extraction de
ce site, l’ensemble des installations ont été
démantelées conformément aux dispositions
réglementaires et les travaux d’aménagement
ont été conduits dans un objectif de
valorisation paysagère.
Dans le cadre de sa compétence « eau potable
et assainissement », Quimper Bretagne Occidentale est devenue
propriétaire de l’excavation de la carrière pour garantir
l’alimentation en eau potable de l’agglomération.
En période hivernale, l’eau est pompée directement dans
le fleuve Odet grâce à une station de pompage d’eau brute
installée sur l’ancienne carrière. L’eau pompée va permettre
de créer une véritable réserve d’eau dans l’ancienne fosse de la carrière.
Ainsi l’eau stockée est repompée et envoyée en cas de besoin via plusieurs kilomètres de tuyauteries en direction de la rivière Steïr pour alimenter le captage d’alimentation en eau potable de la ville de Quimper, notamment en période d’étiage.

## Slide 8: SOUTIEN DES DÉBITS EN PÉRIODE D’ÉTIAGE
Certaines carrières, notamment celles en roches massives où les
zones d’extraction, en s’approfondissant, doivent être maintenues hors
d’eau, peuvent contribuer au soutien des cours d’eau en période de
sécheresse. En pompant l’eau collectée par les sites et en la rejetant
après contrôle dans les cours d’eau, elles aident à prévenir
leur assèchement.

## Slide 9
Carrières du Boulonnais
Crédit : Carrières du Boulonnais
Cette carrière exploite depuis plus d’un
siècle un gisement de roches calcaires dans
le Boulonnais. En 2021, afin de garantir une
meilleure efficacité dans le rejet des eaux vers
le milieu naturel et d’apporter une solution
durable pour l’alimentation du ruisseau Le
Blacourt, un nouveau bassin a été mis en
service sur ce site. Ce bassin se distingue par
son fonctionnement innovant : il est alimenté
par pompage depuis le fond de la carrière,
tandis que l’eau est rejetée gravitairement
dans le ruisseau Blacourt. En temps normal,
les volumes rejetés varient de 25 à 30 m3/h,
mais en période d’étiage, ce débit peut être
augmenté à 40-50 m3/h pour répondre aux
besoins. En résumé, l’exploitant de la carrière
garantit désormais une réserve d’eau et un
débit de fuite gérés par une canalisation
dédiée, assurant un soutien permanent au
débit du Blacourt, en particulier pendant les
périodes de basses eaux, contribuant ainsi à la
préservation du milieu aquatique.

## Slide 10: RECONNEXION HYDROLOGIQUE
Les carrières réaménagées peuvent être reliées aux cours d’eau grâce
à la création de chenaux, de plans d’eau aux berges filtrantes, ou de zones
humides. L’objectif est de renaturer l’espace en favorisant une circulation
améliorée des eaux, propice à l’accueil et au développement de diverses
espèces de faune et de flore.

## Slide 11
La gravière de Beinheim
La gravière de Beinheim s’est engagée dans
le programme « Rhin Vivant », une initiative
portée par l’État, l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse, la Région Grand Est et l’Office français
de la biodiversité, en reconnectant son plan
d’eau d’extraction au Rhin, dans sa partie sud,
grâce à la création d’un chenal. La partie nord de
la gravière, déjà reliée historiquement au Rhin,
sert d’accès aux péniches pour le transport des
granulats extraits. Pour assurer la fonctionnalité
du projet, trois ouvrages hydrauliques ont été
construits : ils permettent de réguler le niveau
d’eau, de franchir la digue des hautes eaux et
de passer sous le chemin d’accès à la gravière.
Par ailleurs, une roselière de 15 hectares, isolée
de toute intrusion humaine, a été aménagée en
véritable sanctuaire écologique. Cette zone
Abrite également une frayère, contribuant à la
préservation de la biodiversité aquatique et terrestre.

## Slide 12: GESTION DE ZONES HUMIDES
Les sites de carrières, que ce soit durant leur exploitation ou après leur réaménagement, peuvent générer ou restaurer des zones
humides.
Ces habitats sont particulièrement propices à l’installation et la reproduction de nombreuses espèces de faune et de flore.

## Slide 13
Carrière de Châteauneuf-du-Rhône
Crédit photo : Delmonico Dorel
L’exploitation du site, conçue en collaboration
avec la FRAPNA, la Compagnie Nationale du
Rhône, la commune et les associations de chasse
et de pêche, a permis la création de zones humides
intégrées à un ambitieux projet d’éducation
à la nature.
Les berges des plans d’eau ont été soigneusement aménagées
pour favoriser l’accueil de la faune locale : des rives verticales
pour les guêpiers d’Europe, des zones basses
propices au développement des roselières et de
l’avifaune, ainsi que des plantations connectées
aux forêts alluviales.
Aujourd’hui, le site abrite une biodiversité exceptionnelle avec plus de 400 espèces de végétaux, dont une douzaine d’orchidées. Il est également devenu un refuge pour une dizaine d’espèces de chauves-souris, attirées par l’abondance d’insectes, et le nombre d’espèces d’oiseaux nichant sur place est en
constante progression. Le castor d’Europe a pleinement colonisé le secteur, qui est désormais
classé en ZNIEFF et reconnu comme une réserve de vie sauvage.

## Slide 14: RÉINFILTRATION
Grâce à des aménagements spécifiques (berges ou sous-couches filtrantes, roselières, bassins de décantation, etc.), les carrières peuvent
contribuer à la réalimentation des nappes phréatiques à partir des eaux qu’elles collectent.
Une compréhension approfondie de l’hydrogéologie du site et de son contexte, ainsi qu’un contrôle rigoureux de la qualité des
eaux, sont essentiels pour assurer cette fonction.

## Slide 15
Les zones d’extraction des terrasses alluviales
situées dans le méandre de la Seine, sur les
communes de Guernes et Saint-Martin-la-
Garenne (78), ont été reconverties en divers
aménagements remarquables.
Ces espaces incluent des habitats naturels favorisant la
biodiversité, des zones humides contribuant à la réinfiltration pour le champ captant des communes du Mantois, ainsi que des espaces de loisirs, notamment un port fluvial.
Depuis 1995, l’ensemble est intégré au Parc Naturel Régional du Vexin Français. Certaines parties de ces aménagements ont également été classées au sein du site Natura 2000 « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny », tandis que d’autres sont répertoriées en ZNIEFF, renforçant leur reconnaissance écologique et leur rôle dans la préservation des milieux naturels.
Carrière de Sandrancourt

## Slide 16: PROTECTION DES POPULATIONS ET DES INFRASTRUCTURES
Accès pour les SDIS et entraînement aux premiers secours :
faciliter l’accès et l’entraînement des services départementaux d’incendie
et de secours (SDIS) : les sites peuvent également être très utiles pour
l’entraînement des équipes de sapeurs-pompiers ainsi que pour celui de plongeurs.

## Slide 17
Carrières de Saucats
Crédit photos : Lafarge Granulats
Sur les communes de Saucats et Cabanac-et-
Villagrains, deux sites jouent un rôle clé dans le
dispositif de lutte contre les incendies, comme
cela a été le cas lors du grand incendie de 2022.
Ces sites sont équipés de points spécifiques
permettant l’installation de motopompes pour
un accès rapide à l’eau, et ils ont également
servi à remplir les citernes des agriculteurs.
Ces sites se distinguent également par leur
richesse écologique. Les zones humides
maintenues et développées aux pourtours des
sites accueillent une biodiversité remarquable,
offrant un habitat à de nombreuses espèces
emblématiques et contribuant ainsi à la
préservation de l’équilibre environnemental
du territoire.
Un partenariat avec la Réserve Nationale Géologique de Saucats-La Brède est établi depuis de nombreuses années quant aux suivis de ces espèces emblématiques.

## Slide 18: VALORISATION DES EAUX D’EXHAURE
Dans les Hauts-de-France, l’exploitation des carrières de calcaire implique le pompage de volumes importants d’eaux d’exhaure.
Grâce à une autorisation préfectorale en collaboration avec le gestionnaire local des ressources en eau, ces eaux peuvent être valorisées pour alimenter les réseaux d’eau potable.

## Slide 19
Carrière de Dompierre-sur-Helpe et carrière de Haut-Lieu
Depuis plus de 20 ans, une collaboration
exemplaire a été mise en place entre un
syndicat mixte chargé de la production et de la
distribution d’eau potable et deux exploitants
de carrières pour valoriser, en eau potable,
une partie des eaux d’exhaure issues de leurs
sites d’exploitation respectifs.
En 2023, des autorisations préfectorales ont été accordées
pour concrétiser cette initiative. Le syndicat est
désormais autorisé à utiliser jusqu’à 6 000 m3/jour
d’eaux d’exhaure pour alimenter une future usine
de traitement, avant diffusion dans le réseau
domestique. Parallèlement, les exploitants de
carrières ont reçu l’autorisation d’approfondir
leurs sites d’extraction, avec des prescriptions
spécifiques concernant les aménagements des
points de collecte des eaux d’exhaure.
Ce projet, unique en France, constitue une
solution innovante et durable à la problématique de préservation de la ressource en eau.
Une fois l’usine de traitement opérationnelle, il
offrira une alternative viable aux prélèvements
par forage, tout en garantissant la continuité de
l’accès aux ressources minérales.