## Slide 1: CENTRE DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS ET REUSE
INTERVENTION
AG PUBLIQUE FENARIVE
11/06/2025

## Slide 2: BCF Life Sciences en bref
PME créée en 1986
Métier venant de l’économie circulaire : valorisation de la Kératine (protéine issue de la plume de volaille)
Process de fabrication unique en France et en Europe : extraction d’acides aminés à partir de Kératine pour les secteurs de la santé humaine (nutrition infantile, compléments alimentaires, pharmaceutique), de la santé animale et des biostimulants (agriculture durable).
220 salariés / Chiffre d’affaires de plus de 50 millions
Entreprise résolument tournée vers l’international avec 65% du Chiffre d’affaires réalisé à l’export
Activité
Chiffres
    Informations clefs

## Slide 3: 1. Rappel des objectifs du projet
    Améliorer la qualité de nos effluents rejetés vers la station d’épuration de Pleucadeuc et ainsi libérer des capacités de traitement pour d’autres sites industriels
    Créer une installation de reuse pour diminuer de 25 % nos prélèvements d’eau dans le milieu naturel
      Projet stratégique de notre démarche RSE avec le préservation de nos ressources naturelles en eau,
      Accompagnement de la croissance du site de BCF LS et permettre la réalisation de projets d’extension sans entraîner de dépassement de nos autorisations de prélèvement d’eau.

## Slide 4: 2. Démarrage de la station de traitement des effluents et de production d’eau de REUSE
Infrastructure
dimensionnée pour traiter jusqu’à
300 m3 par jour d’effluents et pour produire grâce à une technologie d’osmose inverse
80 000 m3 d’eau de REUSE.

## Slide 5: 2. Démarrage de la station de traitement des effluents et de production d’eau de REUSE
Skid de filtration :
D’ultrafiltration (UF): Au travers de 2 x 5 membranes (0,01 à 0,1 µm), séparation de la phase solide (rétentat UF- les bactéries) de la phase liquide (perméat UF- eau et sels minéraux) ; La phase solide repart vers l’étape de traitement biologique.
D’osmose inverse (OI) permettant d’épurer l’eau des sels minéraux pour obtenir une eau comparable à une eau obtenue par extraction ; on travaille à 80 bars pour forcer le passage des minéraux au travers de la membrane (taille de 0,001 µm à 0,0001 µm).

## Slide 6: 2. Démarrage de la station de traitement des effluents et de production d’eau de REUSE
Démarrage de l’exploitation avec OVIVE en Janvier 2025 après atteinte des objectifs de performance
Taux d’abattement réel de la pollution contenue dans nos effluents proche de 99 %
La station de traitement est capable aujourd’hui d’éviter un flux moyen journalier de 1500 kg/j de DCO et 145 kg d’azote.

## Slide 7: 2. Démarrage de la station de traitement des effluents et de production d’eau de REUSE
Tous les jours, nous distribuons en moyenne 170 m3 d’eau de reuse sur nos tours aéroréfrigérantes.
Ce volume de reuse augmentera à terme avec les volumes d’effluents supplémentaires prévus et sera distribué sur les autres utilités du site (refroidissement presse, chaudières).

## Slide 8: 3. Organisation et coût associé au projet
Investissement de 6,2 M€ (4,7 M€ pour la station + 1,5 M€ pour l’osmose inverse)
Accompagnement significatif de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne avec l’obtention de 2 subventions (1 pour l’amélioration de la qualité de nos effluents vers la STEP et 1 pour la réutilisation d’eau traitée dite REUSE).
Le montant de ces subventions est de 2,7 M€ et permettent de donc de financer 44 % des travaux.
Le démarrage des travaux a débuté en Mai 2023 et s’est terminé en Septembre 2024 (16 mois).
Le pilotage de ce projet a été mené par 3 entités :
- L’exploitant BCF Life Sciences (services Ingénierie, R&D process, Sécurité/Environnement),
- La société OVIVE spécialisée dans le traitement des effluents et de l’eau,
- La société GTM Ouest spécialisée dans le génie civil et sous-traitant d’OVIVE.

## Slide 9: 4. Retour d’expérience
Facteurs de succès :
• Cartographie des effluents en amont pour bien caractériser la nature et les volumes entrant + essai pilote de biodégradabilité / bilan ionique effectués en amont pour valider le dimensionnement
• Choix d’OVIVE qui est concepteur/installateur/exploitant avec proximité géographique
Difficultés rencontrées :
• La nécessité d’avoir des effluents répétables et lissés pour développer le traitement biologique
• Le bon dosage des réactifs pour avoir la bonne minéralité de l’eau de REUSE pour convenir à toutes nos utilisations (chaudières, tour aéroréfrigérantes, presses)
• L’augmentation des concentrations des polluants vers la station communale avec l’eau de reuse

## Slide 10: 5. Prochaines étapes
    Augmenter progressivement la production de reuse et distribuer d’autres utilités du site (chaudières notamment)
    Optimiser le fonctionnement de l’installation afin de :
    - Fiabiliser notre consommation énergétique,
    - Maîtriser les volumes de réactifs de traitement utilisés,
    - Limiter les volumes de boues produites.

## Slide 11: Merci pour votre attention