## Slide 1: La règlementation des PFAS Quels impacts pour les industriels ?
Sarah Becker, Avocate associée en droit de l’environnement
11/06/2025

## Slide 2
PLAN
INTRODUCTION :
I. La règlementation des produits contenant des PFAS
A. Une interdiction globale relative à la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tous les PFAS
B. Des exceptions et l’absence de sanctions spécifiques
II. Les rejets de PFAS dans l’eau
A. La surveillance des rejets de PFAS dans l’eau
B. Une règlementation des rejets de PFAS dans l’eau
CONCLUSION : Quelles perspectives pour les industriels ?
QUESTIONS / RÉPONSES
2

## Slide 3: INTRODUCTION
3

## Slide 4
Qu’est-ce qu’un PFAS ?
La définition de l’OCDE : Les PFAS sont les molécules formées d’une chaîne d’atomes de carbone plus ou moins longue, linéaire, ramifiée ou cyclique, et contenant au moins un groupement fluoré, soit méthyl ou méthylène, saturé et complètement fluoré. À ce squelette fluorocarboné peuvent s'ajouter différents groupes fonctionnels, qui confèrent à ces molécules des propriétés physiques, chimiques et (éco)toxicologiques spécifiques.
  En 2018 : 4.730 substances
  Après des travaux complémentaires en 2021 : plus de 10.000 substances
Une définition contestée
  En juin 2024, création d’un groupe de travail « terminologie et classification » des PFAS par l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UPIAC), dont le mandat implique de fournir une « définition rigoureuse des substances ».
  En mars 2025, deux scientifiques italiens avancent que la structure moléculaire seule ne devrait pas permettre d’identifier un PFAS comme tel ; proposition de prendre en compte d’autres critères comme les mécanismes d’action, les propriétés physico-chimiques, profils de toxicité, implications économiques.
      👉 Selon eux, il serait nécessaire de « trouver un équilibre entre la rigueur scientifique, les considérations économiques et les perspectives sociales pour une réglementation efficace des PFAS ».
  Le 10 juin 2025, une lettre est cosignée par 20 scientifiques : « rien n’indique que la définition de l’OCDE soit erronée ou problématique », alerte sur les « motivations politiques et/ou économiques plutôt que scientifiques ».
Une définition aux contours flous susceptible de mener à l’exclusion et/ou l’ajout de substances ?
4

## Slide 5
Des substances dites « éternelles »
La chaîne fluor-carbone des PFAS
  Une source de propriétés utiles et recherchées : antiadhésives, déperlantes, ignifuges, résistantes aux températures extrêmes…
    Les PFAS sont donc présents dans de nombreux produits : textiles, cosmétiques, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, équipements industriels, dispositifs médicaux, produits phytosanitaires, etc.
    Ce qui multiplie les sources de PFAS dans les milieux : sites industriels en activité, rejets dans les eaux usées domestiques, aéroports, sites militaires, sites de formation ou d’entraînement des pompiers, etc.
  Or, la chaîne fluor-carbone est également responsable de leur extrême persistance dans l’environnement – d’où le surnom de « polluants éternels ».
    La pollution de tous les milieux : accumulation dans les sols, l’air, les eaux, les organismes vivants et se retrouvent dans la chaîne alimentaire.
    Les risques connus pour la santé humaine de certains PFAS : augmentation du taux de cholestérol, cancers, effets sur la fertilité et le développement du fœtus, sur le foie, sur les reins, etc.
4

## Slide 6
Des substances sous surveillance
4
Les PFAS, reconnus comme « une priorité pour l’action de l’inspection des ICPE ».
D’après le Bilan de l’inspection des installations classées pour 2024 du 16 mai 2025, près d’un établissement sur deux a retrouvé la présence d’au moins un PFAS dans ses rejets d’eaux usées (campagne menée sur 3.500 sites).
NB. Les PFAS mesurés ne sont pas nécessairement liés au processus industriel, mais peuvent être présents dans l’eau d’alimentation du site.
Le plan d’action interministériel d’avril 2024 vise à renforcer la protection de la santé humaine et de la biodiversité face aux risques posés par les PFAS. Il est piloté par le ministère en charge de l’écologie et le ministère en charge de la santé.
 5 axes d’actions
Acquisition de connaissances : développement de méthodes de mesure des émissions de PFAS, de leur présence dans l'environnement et de leur imprégnation chez les humains et autres organismes vivants ;
Surveillance renforcée : amélioration des dispositifs de surveillance des émissions et des milieux, des denrées alimentaires et produits de consommations, mobilisation des données pour orienter les actions ;
Réduction des risques : mise en œuvre de mesures pour diminuer l'exposition aux PFAS, notamment en identifiant et en limitant la présence des PFAS dans les produits et les sources de contamination ;
Innovation et recherche : soutien à la recherche et à l'innovation en collaboration avec les acteurs économiques pour développer des alternatives aux PFAS ;
Information et sensibilisation : renforcement de l'information du public et des parties prenantes.

## Slide 7
Le cadre réglementaire
4
Des arrêtés relatifs aux rejets aqueux industriels, à la surveillance des PFAS dans certains PFAS, aux limites de qualité des eaux
Des instructions ministérielles, notamment sur l’eau potable
Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux PFAS
   Quels impacts pour les industriels ?
Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (dit « Règlement REACH »)
Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (dit « Règlement POP »)
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (dit « Directive EDCH »)

## Slide 8
I. La règlementation des produits contenant des PFAS

## Slide 9
I. La règlementation des produits contenant des PFAS
A. Une interdiction globale relative à la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tous les PFAS
B. Des exceptions et l’absence de sanctions spécifiques
4
Jusqu’à présent
Des restrictions relatives à la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de certains PFAS.
  Règlement REACH (n° 1907/2006) du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances :
    Sont enregistrés au titre du règlement et visées par des restrictions : PFOA, PFOS, PFHpA, PFCA, PFHxA.
    Limites : exemptions pour les polymères, application progressive, dérogations par substances et par utilisation ; par ex : PFOS interdit dans mousse incendie depuis 2011 mais PFCA autorisé jusqu’au 4 juillet 2025 hors formation et essais.
    D’autres PFAS identifiés comme « extrêmement préoccupantes » en vue de leur enregistrement.
    ⚠️ Révision du Règlement REACH en cours !
  Règlement POP (n° 2019/1021) du 20 juin 2019 concernant les polluants persistants (refonte du règlement n° 850/2004) :
    A « pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm ».
    Des interdictions avec réserves : PFOS, PFOA (ajout en 2020), PFHx (ajout en 2023), les APFC-LC (ajout en 2025) – mais, par exemple, le PFOA reste autorisé jusqu’au 4 juillet 2025 dans les revêtements photographiques appliqués sur les films.
  Loi n° 2025-188 du 27 février 2025

## Slide 10
I.A. Une interdiction globale relative à la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tous les PFAS
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 introduit une interdiction généralisée et progressive de la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de certains produits PFAS :
  2026 : cosmétiques, les produits de fart, les textiles d’habillement, les chaussures et leurs agents imperméabilisants,
  2030 : tout produit textile.
 Les PFAS sont considérés par la loi comme une classe chimique unique.
4

## Slide 11
I. B. Des exceptions et l’absence de sanctions spécifiques
Des exceptions pour les textiles qui seront précisées par décret :
  Pour 2026, ne sont pas concernés les textiles d'habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile ;
  Pour 2030, échappent à l’interdiction les produits textiles :
    nécessaires à des utilisations essentielles,
    ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale,
    pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution, et
    les textiles techniques à usage industriel.
Les interdictions ne s’appliquent pas lorsque les produits visés contiennent une concentration de PFAS inférieure ou à égale à une valeur résiduelle, définie par décret.
Pas de sanction spécifique en cas de manquement mais un renvoi aux sanctions administratives classiques.
4
💡 Date de publication prévisionnelle des décrets :
décembre 2025

## Slide 12
I.A. Une interdiction globale relative à la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tous les PFAS
Une volonté politique forte laissant toutefois certaines questions sans réponses.
  Sans PFAS, on fait comment ?
    Quelles alternatives ?
      Par exemple, l’Institut français du textile et de l’habillement mentionne « des revêtements hydrophobes à base de silicone ou de nanomatériaux, des cires et des huiles naturelles, ainsi que des polymères biodégradable », en cours de développement et de test.
    A quel prix pour les industriels ? Et sous combien de temps ?
  Vers la fermeture d’usines ?
    La menace de fermetures d’usine a mené à l’abandon de l’interdiction des ustensiles de cuisine contenant des PFAS
    Solvay à Salindres dans le Gard, Chemours dans l’Oise.
    Générations Futures a dénoncé, dans un communiqué de presse, la fermeture brutale du site et l’abandon soudain des salariés.
4

## Slide 13
II. Les rejets de PFAS dans l’eau
Leur surveillance
Leur règlementation

## Slide 14
II.A. La surveillance des rejets de PFAS dans l’eau
4
La surveillance et analyse des rejets aqueux des installations industrielles
  Arrêté du 20 juin 2023 : prévoit une campagne d’analyse des PFAS dans les rejets aqueux des installations classées relevant du régime de l'autorisation.
  D’autres arrêtés limités à certaines catégories d’activités (par ex : arrêté du 17 décembre 2019 pour certaines installations de traitement de déchets ; arrêté du 9 janvier 2025 pour certaines installations du secteur de l’industrie textile).
La surveillance… de quoi ? Le cas de Finorga et du TFA
  Des questionnements sur la définition d’un PFAS
  Le dialogue avec l’Inspection des ICPE
Arrêté préfectoral n° 2718/2025/16 fixant des prescriptions complémentaires à la société Finorga

## Slide 15
II.A. La surveillance des rejets de PFAS dans l’eau
4
La surveillance et l’analyse de l’eau potable
  Imposée par la directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 (dite directive Eau potable ou EDCH), transposée par les arrêtés du 30 décembre 2022 et du 10 janvier 2023 :
  Surveillance de la conformité pour la somme de 20 PFAS listés dans la directive :
      Acide perfluoroctanoïque (PFOA) [5347]
      Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) [5977]
      Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) [5978]
      Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)[5979]
      Acide perfluorobutanoïque (PFBA) [5980]
      Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS) [6025]
      Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) [6507]
      Acide perfluorononanoique (PFNA) [6508]
      Acide perfluorodécanoïque (PFDA) [6509]
      Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) [6510]
      Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) [6542]
      Acide perfluorotridecanoïque (PFTrDA) [6549]
      Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) [6550]
      Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) [6561]
      Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) [6830]
      Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS) [8738]
      Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) [8739]
      Acide perfluoroundécane sulfonique [8740]
      Acide perfluorododécane sulfonique [8741]
      Acide perfluorotridécane sulfonique [8742]

## Slide 16
II.A. La surveillance des rejets de PFAS dans l’eau
4
Nouveautés de la loi du 27 février 2025 s’agissant de la surveillance et l’analyse de l’eau potable
Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables va désormais inclure, dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) :
  la présence de PFAS listés par décret, et
  celle d’autres PFAS « lorsque ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales ».
Dans un délai d’un an :
  La remise d’un rapport par le gouvernement au Parlement pour proposer des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans l’eau potable.
  L’élaboration d’un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des EDCH.
💡 Date de publication prévisionnelle du décret :
décembre 2025

## Slide 17
II.A. La surveillance des rejets de PFAS dans l’eau
4
Nouveautés de la loi du 27 février 2025 s’agissant de la surveillance et l’analyse de l’eau potable :
Les agences régionales de santé (ARS) rendent publics (i) le programme des analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine (en bouteille et celles du robinet), et (ii) les résultats de ce programme sous la forme d'un bilan annuel régional.
A partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l'eau au robinet du consommateur en France au regard des PFAS.
Instruction n° DGS/EA4/2025/72 du 22 mai 2025 relative à la gestion des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux rendues potables par traitement) :
  Des inspections seront menées sur les sites d'exploitation des eaux conditionnées qui n'ont pas été contrôlées depuis 2022. Le bilan détaillé des inspections sera adressé par les ARS à la direction générale de la santé au plus tard le 31 décembre 2026.
  Les inspecteurs contrôleront notamment la teneur en pesticide et la présence de PFAS et devront transmettre ces informations au plus tard à la fin 2025.

## Slide 18
II.B. La règlementation des rejets de PFAS dans l’eau
4
Le développement d’un cadre règlementaire relatif aux rejets aqueux des installations industrielles :
  Arrêté du 2 février 1998 :
    valeurs limites de concentration du PFOS dans les eaux résiduaires rejetées en milieu naturel par les ICPE soumises à autorisation (25 µg/l ) ;
    prévoit que « la réduction maximale [de ces rejets] doit être recherchée ».
  Règlement POP concernant les polluants persistants (2019) : encadrement des rejets de PFOS dans l’environnement qui doivent « être réduits au minimum par l'utilisation des meilleures techniques disponibles ».
L’interdiction des rejets aqueux de PFAS d’ici 2030 pour tous les industriels
  La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 introduit l’obligation pour la France de se doter d’« une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans ».
  Les modalités précises de mise en œuvre de cette trajectoire, ainsi que la liste des substances concernées, seront définies par décret.
💡 Date de publication prévisionnelle du décret :
septembre 2025

## Slide 19
II.B. La règlementation des rejets de PFAS dans l’eau
4
Une nouvelle redevance sur les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 introduit une redevance annuelle de 100 euros par 100 grammes de PFAS rejetés dans l’eau.
Cette redevance sera applicable aux :
  Exploitants d’installations classées soumises à autorisation ;
  Rejets dépassant un seuil minimal de 100 grammes ;
  PFAS dont la liste sera définie par décret.
L’application assumée du principe du « pollueur-payeur » :
  Une redevance perçue par les agences de l’eau pour être affectée au financement des dispositifs de surveillance et de traitement des eaux polluées.
⚠️ Un coût incertain pour les industriels
  Initialement estimé par le gouvernement à 2,4 millions d’euros par an ;
  Des recettes générées qui pourraient en réalité s’avérer au moins 25 fois plus élevées.
💡 Date de publication prévisionnelle du décret :
septembre 2025

## Slide 20
II.B. La réglementation des PFAS dans l’eau
4
Des exigences minimales relatives à la qualité de l’eau potable
  Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 : des exigences minimales, obligatoires à partir du 12 janvier 2026 : valeurs paramétriques de 0,5 μg/l pour la totalité des PFAS ou 0,1 μg/l pour la somme de 20 PFAS listées
  Transposition avec des limites de qualité pour la somme de 20 PFAS listées dans la directive (Arrêté du 30 décembre 2022, Arrêté du 10 janvier 2023).
  Instruction ministérielle du 19 février 2025 relative à la gestion des risques sanitaires liés à la présence de PFAS dans les EDCH (sauf eaux en bouteille), à l’attention des préfets et des ARS, qui prévoit notamment :
    En cas de dépassement des limites règlementaires pour la somme de 20 PFAS, le retour à la conformité dans les meilleurs délais et au plus tard le 12 janvier 2026 ;
    Une valeur sanitaire indicative de 60 µg/L pour le TFA, avec un objectif de réduction sous 10 µg/L ;
    Rechercher des solutions pour atteindre les niveaux en PFAS, notamment PFOA, PFOS, PFHxS et PNFA, les plus bas possibles [à noter que Haut Conseil de la santé publique préconise une valeur seuil provisoire de 0,02μg/l pour ces quatre PFAS].

## Slide 21
La règlementation nomme les substances régulées ou renvoie à la somme des 20 PFAS concernés par le Règlement ECDH.
Vers l’inclusion de nouvelles substances pour l’eau potable ?
  La question se pose notamment pour le TFA, un PFAS à chaîne courte très répandu dans l’environnement mais non inclus dans la réglementation sur les eaux destinées à la consommation humaine (ECDH) ;
    NB. L’instruction ministérielle du 19 février 2025 fixe une valeur sanitaire indicative de 60 µg/L pour le TFA, avec un objectif de réduction sous 10 µg/L.
  Les conclusions définitives de l’Anses concernant les valeurs guides sanitaires sont attendues prochainement et pourraient amener le cadre règlementaire à évoluer ;
  La remise du rapport au Parlement l’année prochaine laisse présager de nouvelles normes.
II.B. La réglementation des PFAS dans l’eau

## Slide 22
Aucun texte règlementaire n’impose, à ce jour, de limite d’émission de PFAS dans les eaux usées des établissements industriels, à l’exception du PFOS (cf. arrêté du 2 février 1998).
Une mobilisation de l’inspection des ICPE peut être attendue sur le sujet.
La transposition de la version révisée de la directive Eaux résiduaires urbaines (DERU ou UWWTD), qui intègre les PFAS dans son champ d’action, devra intervenir avant le 31 juillet 2027.
  ⚠️ Coût pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques.
Un projet d’arrêté relatif aux dispositions de mise en œuvre de la campagne de surveillance des PFAS des stations d’épuration (qui découle du plan d’action interministériel d’avril 2024) a été soumis à consultation au début de l’année, prévoyant notamment :
  l'estimation de la quantité totale de PFAS présents dans les eaux en sortie de station par une caractérisation de la teneur en fluor organique ; et
  la mesure de la concentration de 22 PFAS : les 20 de la directive EDCH + le 6:2 FTSA et 6:2 FTAB.
Un projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine, soumis à consultation en mars, mentionne les PFAS parmi les substances chimiques pouvant être prises en compte par l’exploitant à titre indicatif dans la démarche d’évaluation et de gestion des risques en fonction des spécifiés locales, afin d’identifier le cas échéant des eaux usées contaminées à forte concentration.
Qu’en est-il des eaux usées ?
II.B. La réglementation des PFAS dans l’eau

## Slide 23: CONCLUSION Quelles perspectives pour les industriels ?

## Slide 24
Un encadrement de plus en plus strict des PFAS dans l’eau, surtout potable… mais qu’en est-il des autres milieux physiques ?
  La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 prévoit l’obligation pour les ministres chargés de la prévention des risques et de la santé d’élaborer une carte des sites émettant des PFAS dans l’environnement de manière générale.
Vers la réglementation des PFAS dans d’autres milieux physiques ?
💡 Date de publication prévisionnelle de l’arrêté :
septembre 2025
  👉Un arrêté devra définir les actions de dépollution et seuils maximaux d’émission de PFAS sur l'ensemble des sites émetteurs.
En pratique, comment pallier l’absence de règlementation et de méthodologie spécifique aux rejets de PFAS dans les sols et dans l’air ?
  Utilisation des méthodes sites et sols pollués ?
  Application des seuils applicables à l’eau potable ?

## Slide 25
Proposition de restriction universelle des PFAS portée par cinq Etats membres
  Une proposition soumise à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en janvier 2023 par le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.
  Evaluation en cours par l’ECHA, portant sur plus de 10 000 substances dans 14 secteurs (notamment le textile, les ustensiles de cuisine, les emballages, la métallurgie, les cosmétiques, les technologies médicales, le transport).
  Résultats attendus fin 2025 ou début 2026, transmission à la Commission européenne.
Plaidoyers d’ONG pour un encadrement des PFAS plus strict au niveau européen.
  22 janvier 2025 : lettre d’une centaine d’ONG à la Commission européenne pour l’adoption d’une « interdiction complète des PFAS afin de réduire la pollution à la source », appelant particulièrement au renforcement de la législation sur les produits pharmaceutiques « pour s'attaquer à toutes les sources de pollution par les PFAS ».
  27 janvier au 2 février 2025 : semaine d’actions contre les PFAS coordonnée au sein de l’UE par des ONG (Générations Futures en France).
  6 février 2025 : à la suite des révélations du Forever Lobbying Project sur le coût de la dépollution des PFAS en Europe, appel au gouvernement de 34 ONG dont Générations Futures à soutenir la proposition de restriction universelle des PFAS, en refusant son édulcoration.
Vers une nouvelle législation européenne spécifique aux PFAS ?

## Slide 26
Aux Etats-Unis - Les compensations financières versées par les producteurs de PFAS
Conclusion d’une transaction de 393 millions de dollars entre Solvay et avec le parquet de New Jersey en juin 2023 ;
A la même période, 3M a conclu un accord transactionnel compris entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars pour mettre fin à des poursuites engagées par plusieurs réseaux publics de distribution d’eau potable pour leur contamination par les PFAS ;
En mai 2024, Arkema a accepté de verser près de 109 millions de dollars au Département de protection de l’environnement du New Jersey pour réparer le dommage aux ressources naturelles, financer la dépollution des sites contaminés par les PFAS et mettre un terme aux poursuites.
Vers une multiplication des contentieux ?
En France - Les actions en cours à Lyon
Au pénal, depuis mai 2022
  Dépôt de deux référés pénaux environnementaux contre Arkema France, rejetés par le tribunal judiciaire de Lyon. L’appel des associations et riverains a été déclaré irrecevable, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2025.
  Dépôt d’une plainte contre X pour mise en danger d’autrui, pour laquelle une instruction a été ouverte en juillet 2023. 6 associations et 34 victimes se sont constituées parties civiles.
Un référé-expertise a été introduit par la métropole de Lyon contre Arkema et Daïkin afin d’établir les responsabilités dans la contamination du puits de Ternay. L’expertise, qui a été accordée, est attendue pour 2026 ;
Des recours administratifs contre les extensions des usines Arkema et Daikin sont en cours ;
Constitution en cours d’une action de groupe devant le juge civil contre la pollution aux PFAS sur le site d’Arkema de Pierre-Bénite.

## Slide 27: Questions – Réponses

## Slide 28
20 rue des Pyramides, 75001 Paris
www.vingtrue.com
Sarah BECKER
Avocate associée – Droit de l’environnement
sbecker@vingtrue.com
06 13 40 24 85
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !